# Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 17 апреля 2003 г. N 53
"О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03"

На основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ* "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554** постановляю:

1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. СанПиН 2.1.7.1287-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 апреля 2003 г., с 15 июня 2003 г.

| Г.Г.Онищенко |  |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2003 г.

Регистрационный N 4500

_____________________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650.

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295.

# 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы,
санитарная охрана почвы

# Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1287-03
"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16 апреля 2003 г.)

Дата введения: 15 июня 2003 г.

I.   Область применения

II.  Общие положения

III. Санитарно-эпидемиологические   требования   к       качеству почв

территории населенных мест

IV.  Оценка качества почвы

V.   Рекомендации по использованию почв

VI.  Организация контроля качества почв

Приложение N 1. Оценка степени химического загрязнения почвы

Приложение N 2. Гигиеническая   оценка   почв    сельскохозяйственного

назначения и рекомендации по их использованию

Приложение N 3. Основные показатели оценки санитарного состояния  почв

территорий  населенных  мест  в  зависимости   от   их

функционального назначения

# I. Область применения

1.1. Настоящие санитарные правила и нормы разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) об охране окружающей природной среды, основами земельного, водного и другого законодательства, связанного с охраной окружающей среды, а также Положением о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации, Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295).

1.2. Санитарные правила устанавливают требования к качеству почв населенных мест и сельскохозяйственных угодий, обуславливающих соблюдение гигиенических нормативов при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции (техническом перевооружении) и эксплуатации объектов различного назначения, в том числе и тех, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на состояние почв.

1.3. Требования настоящих санитарных правил обязательны для исполнения всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями независимо от их подчиненности и форм собственности.

1.4. Требования по охране почв от загрязнения, включаемые в другие нормативные правовые акты, решения юридических лиц, государственные стандарты и пр., должны соответствовать положениям настоящих санитарных правил.

1.5. Государственный контроль соблюдения требований настоящих санитарных правил осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации в соответствии с действующим положением.

# II. Общие положения

2.1. Настоящие санитарные правила предъявляют требования к качеству почвы различных территорий, в зависимости от их функционального назначения и использования.

2.2. Санитарно-эпидемиологические требования предъявляются к жилым территориям, рекреационным и курортным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и прибрежных водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

2.3. В почвах городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

См. Санитарные нормы СанПиН 42-128-4433-87 "Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве", утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 30 октября 1987 г. N 4433-87

2.4. Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

2.5. В качестве фоновых значений концентраций химических веществ следует использовать региональные показатели почв.

# III. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв территории
населенных мест

3.1. Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливается в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

3.2. В почвах на территориях жилой застройки не допускается:

- по санитарно-токсикологическим показателям - превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических загрязнений;

- по санитарно-бактериологическим показателям - наличие возбудителей каких-либо кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов. Индекс санитарно-показательных организмов должен быть не выше 10 клеток/г почвы;

- по санитарно-паразитологическим показателям - наличие возбудителей кишечных паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др.), яиц геогельминтов, цист (ооцисты), кишечных, патогенных, простейших;

- по санитарно-энтомологическим показателям - наличие преимагинальных форм синантропных мух;

- по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 0.98 (относительные единицы).

Почвы, отвечающие предъявленным требованиям, следует относить к категории "чистая".

3.3. Требования к почвам населенных мест определяются в зависимости от приоритетности компонентов загрязнения в соответствии со списком ПДК (ОДК) химических веществ в почве и их класса опасности, согласно государственного стандарта (табл.1)

Таблица 1

# Классы опасности химических загрязняющих веществ

┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│Классы опасности│           Химическое загрязняющее вещество           │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│       1        │      Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор,      │

│                │                   3,4-бенз(а)пирен                   │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│       2        │  Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром  │

├────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│       3        │    Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций,     │

│                │                      ацетофенон                      │

└────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

3.4. По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы населенных мест могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная.

3.5. Требования к почвам по химическим и эпидемиологическим показателям представлены в приложение 1.#

3.6. Гигиенические требования к почвам сельскохозяйственных угодий основываются на ПДК химических веществ в почве с учетом их лимитирующего показателя вредности и приоритетности транслокационного показателя.

3.7. Почвы сельскохозяйственного назначения по степени загрязнения химическими веществами разделены на следующие категории: допустимые, умеренно опасные, опасные и чрезвычайно опасные:

- допустимая категория почв - содержание химических веществ в почве превышает фоновое, но не выше ПДК.

- умеренно опасная категория почв - содержание химических веществ в почве превышает их ПДК при лимитирующем общесанитарном, миграционном водном и миграционном воздушном показателях вредности, но ниже допустимого уровня по транслокационному показателю вредности;

- опасная категория почв - содержание химических веществ в почве превышает их ПДК при лимитирующем транслокационном показателе вредности;

- чрезвычайно опасная категория почв - содержание химических веществ превышает ПДК по всем показателям вредности.

3.8. Рекомендации по практическому использованию сельскохозяйственных почв загрязненных территорий с учетом существующей разницы допустимых уровней содержания химических веществ по различным показателям вредности и основных положений дифференциальной оценки степени опасности загрязненных почв даны в приложении 2.

# IV. Оценка качества почвы

4.1 Гигиеническая оценка почвы проводится с целью определения ее качества и степени безопасности для человека, а также разработки мероприятий (рекомендаций) по снижению химических и биологических загрязнений (табл. 2 и приложения N 1 и N 3).

Таблица 2

# Оценка степени эпидемической опасности почвы

┌───────────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────┐

│   Категория   │  Индекс БГКП  │      Индекс      │   Патогенные   │    Яйца    │   Личинки-Ли    │

│  загрязнения  │               │   энтерококков   │бактерии, в т.ч.│геогельмин- │  куколки-К мух  │

│     почв      │               │                  │  сальмонеллы   │тов, экз./кг│ экз. в почве с  │

│               │               │                  │                │            │площадью 20 х 20 │

│               │               │                  │                │            │       см        │

├───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│    Чистая     │     1-10      │       1-10       │       0        │     0      │        0        │

├───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│   Умеренно    │    10-100     │      10-100      │       0        │   до 10    │     Л до 10     │

│    опасная    │               │                  │                │            │    К - отс.     │

├───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│    Опасная    │   100-1000    │     100-1000     │       0        │   до 100   │    Л до 100     │

│               │               │                  │                │            │     К до 10     │

├───────────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────┤

│  Чрезвычайно  │  1000 и выше  │   1000 и выше    │       0        │    >100    │     Л > 100     │

│    опасная    │               │                  │                │            │     К > 10      │

└───────────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────────┘

4.2. Выбор площадки для строительства объектов проводится с учетом:

- физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органического вещества, кислотности и т.д.;

- природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, температурный режим района);

- ландшафтной, геологической и гидрологической характеристике почв;

- их хозяйственного использования.

4.3. При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются потенциальные источники их загрязнения, устанавливаются границы территории обследования по площади и глубине, определяются схемы отбора проб почв.

4.4. Объем исследований и перечень загрязнителей определяется аккредитованными организациями по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор в зависимости от характера загрязнения почв, последующего функционального использования этой территории, стадии проектирования. В соответствии с этим, санитарно-эпидемиологический контроль включает использование стандартного или расширенного перечня показателей исследований (раздел 6 настоящих санитарных правил).

4.5. На стадии предпроектной документации (обоснование инвестиций, градостроительного обоснования и др.) обследование проводится для получения предварительной оценки санитарно-эпидемиологического состояния почв территории проектируемого строительства с использованием стандартного перечня показателей с учетом современного и перспективного использования территории. При проведении предварительного обследования отбор проб почв проводится по сетке: 50 x 100 или 100 x 100 м.

4.6. На стадии выбора земельного участка и разработки проектной документации обследование территории проводится по стандартной схеме по химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям. Отбор проб проводится послойно из инженерно-геологических скважин. Глубина исследования зависит от существующего и перспективного использования территории. При необходимости количество исследуемых скважин может быть увеличено. Исследования по расширенному перечню показателя проводится на местах свалок, промышленных предприятий, полей аэрации и фильтрации, автозаправочных станций и др. На территориях, содержащих органосодержащие отходы (твердые бытовые отходы, осадки сточных вод, отходы птицеводческих, животноводческих комплексов, торфяные засыпанные реки), необходимо проведение газохимических исследований.

4.7. На стадии выполнения строительных работ исследования почв проводятся в полном объеме по химическим показателям. Отбор проб почв проводится послойно на глубинах: 0-0,2; 0,2-1,0; 1,0-2,0 метров от поверхности земли и далее не реже чем через один метр в зависимости от глубины заложения фундамента здания или прокладки инженерных коммуникаций, гидрогеологических условий, интенсивности загрязнения и т.д.

4.8. После завершения строительства исследования проводятся на территориях жилой застройки наиболее значимых (п.3.1 настоящих санитарных правил) по комплексу химических (включая 3,4-бензапирен, нефтепродукты), санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических исследований. Отбор проб почв проводится с поверхности.

4.9. Для выдачи заключения о соответствии почв санитарно-эпидемиологическим требованиям в органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, представляются следующие материалы:

- характеристика района, пункта, площадки (трассы) для строительства, с учетом аэроклиматических данных, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере;

- данные о качественном и количественном составе выбросов от промышленных предприятий (в зоне влияния 10-40 высот трубы), автотранспорта, размерах и режиме санитарно-защитных зон предприятий и ожидаемого (прогнозируемого) загрязнения атмосферы;

- сведения о возможном загрязнении площадки строительства бытовыми, промышленными отходами, свалочными грунтами; информация о биологических и химических захоронениях;

- перечень приоритетных химических веществ от потенциальных источников загрязнения с указанием класса их опасности, согласно государственного стандарта, расчетных и лабораторных данных;

- мероприятия по предупреждению загрязнения и рекультивации нарушенных и загрязненных почв;

- графические материалы, в которые входят:

- ситуационный план (М 1:2000) с указанием действующих, строящихся и намеченных к строительству промышленных объектов и границ их санитарно-защитных зон, существующих и перспективных объектов жилищно-гражданского строительства;

- карта-схема площадки намечаемого к строительству объекта с нанесением точек отбора проб (М 1:500);

- карта-схема площадки с указанием участков повышенного загрязнения (по площади и глубине).

4.10. По представленным материалам органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, выдают заключение о соответствии состояния почв санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

4.11. Не разрешается предоставление земельных участков под строительство без заключения органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор или при наличии в нем замечаний о нарушении санитарных норм и правил.

4.12. Проектно-сметная документация под строительство объекта должна быть разработана в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением по почве. В случае необходимости проведения работ по рекультивации почв необходимо представить гарантии их проведения.

4.13. Корректировка принятых проектных решений по рекультивации территории, требует заключения органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор в установленном порядке.

4.14. Для гигиенической оценки почв сельскохозяйственного назначения представляются следующие сведения:

- объем и перечень средств химизации сельского хозяйства (пестициды, регуляторы роста, мелиоранты), места расположения складов их хранения, взлетно-посадочных полос сельскохозяйственной авиации;

- места расположения отходов животноводческих комплексов, птицефабрик;

- способы орошения земель;

- характеристика санитарного состояния почв;

- свойства почвы и характер рельефа, которые могут повлиять на формирование системы зеленых насаждений.

4.15. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормативам по почвам выдается как на отдельный образец, так и на всю территорию строительства. Заключение выдается на бланке учреждения.

4.16. Санитарно-эпидемиологическое заключение по результатам химического, бактериологического, паразитологического и энтомологического исследований почв выдается органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор в территориях. Заключение действительно в течение трех лет или нормативного периода выполнения строительных работ на данной территории.

# V. Рекомендации по использованию почв

5.1. Рекомендации об использовании почв обусловливаются степенью их химического, бактериологического, паразитологического и энтомологического загрязнения (таблица 3).

5.2. Мероприятия по рекультивации территории, загрязненной возбудителями особо опасных инфекций, разрабатываются в каждом конкретном случае в соответствии с нормативными документами по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Таблица 3

# Рекомендации по использованию почв в зависимости от степени их загрязнения

┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│ Категории загрязнения почв │    Рекомендации по использованию почв    │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Чистая                      │Использование без ограничений             │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Допустимая                  │Использование  без  ограничений,  исключая│

│                            │объекты повышенного риска                 │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Умеренно опасная            │Использование в  ходе  строительных  работ│

│                            │под  отсыпки  котлованов  и     выемок, на│

│                            │участках  озеленения  с   подсыпкой   слоя│

│                            │чистого грунта не менее 0,2 м.            │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Опасная                     │Ограниченное  использование  под   отсыпки│

│                            │выемок и котлованов  с  перекрытием  слоем│

│                            │чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии│

│                            │эпидемиологической             опасности -│

│                            │использование после проведения дезинфекции│

│                            │(дезинвазии)   по   предписанию    органов│

│                            │госсанэпидслужбы       с       последующим│

│                            │лабораторным контролем.                   │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Чрезвычайно опасная         │Вывоз и утилизация  на  специализированных│

│                            │полигонах.                                │

│                            │При наличии эпидемиологической опасности -│

│                            │использование после проведения дезинфекции│

│                            │(дезинвазии)   по   предписанию    органов│

│                            │госсанэпидслужбы       с       последующим│

│                            │лабораторным контролем.                   │

└────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

# VI. Организация контроля качества почв

6.1. Контроль качества почв проводится на всех стадиях проектирования и строительства. Полнота и объем исследований зависит от стадии проектирования и строительства.

6.2. На стадии разработки предпроектной документации и выбора земельного участка допускается исследование почв с использованием сокращенного перечня показателей.

6.3. На стадии выбора земельного участка и выполнения проектных работ, а также строительства и приемке объекта в эксплуатацию контроль осуществляется с использованием стандартного перечня показателей.

6.4. Стандартный перечень химических показателей включает определение содержания:

- тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть;

- 3,4-бензпирена и нефтепродуктов;

- pH;

- суммарный показатель загрязнения.

6.5. Контроль с использованием расширенного перечня санитарно-эпидемиологических показателей (приложение 3) проводится на объектах повышенного риска, на остальных - по стандартному перечню показателей. Стандартный перечень может быть расширен с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и хозяйственным освоением территории.

6.6. После ввода объекта в эксплуатацию заказчик обязан обеспечить проведение лабораторных исследований качества почвы объектов повышенного риска, что должно быть отражено в санитарно-эпидемиологическом заключении.

6.7. Мониторинг состояния почвы осуществляется в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния автотранспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах временного складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

6.8. Мониторинг проводится с учетом результатов исследований на всех предыдущих стадиях проектирования, строительства, а также по окончании строительства объекта, при вводе его в эксплуатацию и на протяжении всего его эксплуатационного периода.

6.9. Отбор проб почвы регламентируется государственными стандартами по общим требованиям к отбору проб, методам отбора и подготовки проб почвы для химического, бактериологического и гельминтологического анализа и методическими указаниями по гигиенической оценке качества почвы населенных мест.

6.10. Все исследования по оценке качества почвы должны проводиться в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке.

6.11. Определение содержания химических загрязняющих веществ в почвах проводится методами, использованными при обосновании ПДК (ОДК) или другими методами, метрологически аттестованными, включенными в государственный реестр методик.

6.12. Определение паразитологических показателей в почве проводится в соответствии с действующими методическими указаниями по методам санитарно-паразитологических исследований.

6.13. Количество точек отбора проб зависит от площади участка строительства, глубины строительства объекта или заложения инженерных коммуникаций, стадий выполнения проектных и строительных работ.

6.14. Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и инженерных сооружениях на соответствие требованиям Норм радиационной безопасности - НРБ-99 (Не нуждаются в государственной регистрации, письмо Минюста России от 29.07.99 N 6014-ЭР).

| Главный государственный |  |
| --- | --- |
| санитарный врач |  |
| Российской Федерации, - |  |
| Первый заместитель |  |
| Министра здравоохранения |  |
| Российской Федерации | Г.Г.Онищенко |

Приложение 1

к СанПиН 2.1.7.1287-03

# Оценка степени химического загрязнения почвы

┌──────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Категории     │Санитарное число│   Суммарный    │                                Содержание в почве (мг/кг)                                 │

│   загрязнения    │   Хлебникова   │   показатель   ├──────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┤

│                  │                │загрязнения (Zc)│      I класс опасности       │     II класс опасности      │     III класс опасности      │

│                  │                │                ├───────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┼───────────────┬──────────────┤

│                  │                │                │   Органич.    │  Неорганич.  │   Органич.   │  Неорганич.  │   Органич.    │  Неорганич.  │

│                  │                │                │  соединения   │  соединения  │  соединения  │  соединения  │  соединения   │  соединения  │

├──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│Чистая *          │    0,98 и >    │       -        │от фона до ПДК │от фона до ПДК│от фона до ПДК│от фона до ПДК│от фона до ПДК │от фона до ПДК│

├──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│Допустимая        │    0,98 и >    │      < 16      │ от 1 до 2 ПДК │ от 2 фоновых │от 1 до 2 ПДК │ от 2 фоновых │ от 1 до 2 ПДК │ от 2 фоновых │

│                  │                │                │               │ значений до  │              │ значений до  │               │ значений до  │

│                  │                │                │               │     ПДК      │              │     ПДК      │               │     ПДК      │

├──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│Умеренно опасная  │   0,85-0,98    │     16-32      │               │              │              │              │ от 2 до 5 ПДК │от ПДК до Kmax│

├──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│Опасная           │    0,7-0,85    │     32-128     │ От 2 до 5 ПДК │от ПДК до Kmax│от 2 до 5 ПДК │от ПДК до Kmax│    > 5 ПДК    │    > Kmax    │

├──────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│Чрезвычайно       │     < 0,7      │     > 128      │    > 5 ПДК    │    > Kmax    │   > 5 ПДК    │    > Kmax    │               │              │

│опасная           │                │                │               │              │              │              │               │              │

└──────────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

Кmax - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех показателей вредности.

Zc - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями по гигиенической оценке качества почвы населенных мест.

* - Категория загрязнения относится к объектам повышенного риска.

Приложение N 2

к СанПиН 2.1.7.1287-03

# Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного назначения и рекомендации по
их использованию

┌───────────────┬──────────────────┬────────────────┬───────────────────┐

│   Категория   │  Характеристика  │   Возможное    │  Рекомендации по  │

│загрязненности │  загрязненности  │ использование  │ оздоровлению почв │

│     почв      │       почв       │   территории   │                   │

├───────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────────────┤

│1. Допустимая  │Содержание        │Использование   │Снижение     уровня│

│               │химических веществ│под        любые│воздействия        │

│               │в почве  превышает│культуры        │источников         │

│               │фоновое,   но   не│                │загрязнения  почвы.│

│               │выше ПДК          │                │Осуществление      │

│               │                  │                │мероприятий      по│

│               │                  │                │снижению           │

│               │                  │                │доступности        │

│               │                  │                │токсикантов     для│

│               │                  │                │растений           │

│               │                  │                │(известкование,    │

│               │                  │                │внесение           │

│               │                  │                │органических       │

│               │                  │                │удобрений и т.п.)  │

├───────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────────────┤

│2.     Умеренно│Содержание        │Использование   │Мероприятия,       │

│опасная        │химических веществ│под        любые│аналогичные        │

│               │в почве  превышает│культуры     при│категории    1. При│

│               │их         ПДК при│условии контроля│наличии  веществ  с│

│               │лимитирующем      │качества        │лимитирующим       │

│               │общесанитарном,   │сельскохозяйст- │миграционным водным│

│               │миграционном      │венных растений │или    миграционным│

│               │водном           и│                │воздушным          │

│               │миграционном      │                │показателями       │

│               │воздушном         │                │проводится контроль│

│               │показателях       │                │за содержанием этих│

│               │вредности, но ниже│                │веществ   в    зоне│

│               │допустимого уровня│                │дыхания с/х рабочих│

│               │по                │                │и  в  воде  местных│

│               │транслокационному │                │водоисточников     │

│               │показателю        │                │                   │

├───────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────────────┤

│3.             │Содержание        │Использование   │1.            Кроме│

│Высоко-опасная │химических веществ│под  технические│мероприятий,       │

│               │в почве  превышает│культуры,       │указанных       для│

│               │их         ПДК при│использование   │категории        1,│

│               │лимитирующем      │под с/х культуры│обязательный       │

│               │транслокационном  │ограничено     с│контроль         за│

│               │показателе        │учетом          │содержанием        │

│               │вредности         │растений-концен-│токсикантов       в│

│               │                  │траторов        │растениях         -│

│               │                  │                │продуктах питания и│

│               │                  │                │кормах.            │

│               │                  │                │2.              При│

│               │                  │                │необходимости      │

│               │                  │                │выращивания        │

│               │                  │                │растений          -│

│               │                  │                │продуктов питания -│

│               │                  │                │рекомендуется    их│

│               │                  │                │перемешивание     с│

│               │                  │                │продуктами,        │

│               │                  │                │выращенными      на│

│               │                  │                │чистой почве.      │

│               │                  │                │3.      Ограничение│

│               │                  │                │использования      │

│               │                  │                │зеленой  массы   на│

│               │                  │                │корм скоту с учетом│

│               │                  │                │растений-концентра-│

│               │                  │                │торов              │

├───────────────┼──────────────────┼────────────────┼───────────────────┤

│4.  Чрезвычайно│Содержание        │Использование   │Мероприятия      по│

│опасная        │химических веществ│под  технические│снижению     уровня│

│               │превышает  ПДК   в│культуры     или│загрязнения       и│

│               │почве   по    всем│исключение    из│связыванию         │

│               │показателям       │сельскохозяйст- │токсикантов       в│

│               │вредности         │венного         │почве. Контроль  за│

│               │                  │использования.  │содержанием        │

│               │                  │Лесозащитные    │токсикантов в  зоне│

│               │                  │полосы          │дыхания с/х рабочих│

│               │                  │                │и  в  воде  местных│

│               │                  │                │водоисточников     │

└───────────────┴──────────────────┴────────────────┴───────────────────┘

Приложение N 3

к СанПиН 2.1.7.1287-03

# Основные показатели оценки санитарного состояния почв территорий населенных
мест в зависимости от их функционального назначения

┌───┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │   Наименование    │                                  Объекты наблюдения. Функциональные зоны, территории                                  │

│   │    показателя     │                                                                                                                       │

├───┼───────────────────┼─────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────────────┤

│   │                   │ Жилая зона  │Детские дошкольные и│Зоны санитарной│  Рекреационные  │ Транспортные │  Промышленная  │Почвы с/х (опытные│

│   │                   │             │школьные учреждения,│охраны водоемов│  зоны (скверы,  │  магистрали  │      зона      │   поля, сады и   │

│   │                   │             │ игровые площадки,  │               │парки, бульвары, │              │                │     огороды,     │

│   │                   │             │ территории дворов  │               │пляжи, лесопарки)│              │                │   приусадебные   │

│   │                   │             │                    │               │                 │              │                │участки, тепличные│

│   │                   │             │                    │               │                 │              │                │    хозяйства)    │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│ 1 │         2         │      3      │         4          │       5       │        6        │      7       │       8        │        9         │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│ 1 │Санитарное    число│     +-      │         +-         │      +-       │        -        │      -       │       -        │        -         │

│   │(отношение         │             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │белкового  азота  к│             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │общему             │             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │органическому      │             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │азоту)             │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│ 2 │Аммонийный    азот,│      +      │         +          │       +       │        +        │              │       +-       │        +-        │

│   │мг/кг              │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Нитратный     азот,│      +      │         +          │       +       │        +        │              │       +-       │        +         │

│   │мг/кг              │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Хлориды, мг/кг     │     +-      │         +-         │      +-       │       +-        │              │       +-       │        +-        │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │pH                 │     +-      │         +-         │      +-       │       +-        │      +-      │       +-       │        +-        │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Пестициды          │      +      │         +          │       +       │        +        │      -       │       +-       │        +         │

│   │(остаточные        │             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │количества), мг/кг │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Тяжелые    металлы,│      +      │         +          │       +       │       +-        │      +       │       +        │        +         │

│   │мг/кг              │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Нефть             и│      +      │         +-         │       +       │       +-        │      +       │       +        │        +         │

│   │нефтепродукты,     │             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │мг/кг              │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Фенолы     летучие,│      +      │         +-         │       +       │        +        │      +-      │       +        │        +-        │

│   │мг/кг              │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Сернистые          │      +      │         +-         │       +       │        +        │      +       │       +        │        +-        │

│   │соединения, мг/кг  │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Детергенты, мг/кг  │      +      │         +-         │       +       │        +        │      -       │       +        │        +-        │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Канцерогенные      │      +      │         +          │       +       │        +        │      +       │       +        │        +         │

│   │вещества, мг/кг    │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Мышьяк, мг/кг      │      +      │         +          │       +       │        +        │      +       │       +        │        +         │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Полихлорированные  │      +      │         +          │       +       │       +-        │      +-      │       +-       │        +-        │

│   │бифенилы, мкг/кг   │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Цианиды, мг/кг     │      +      │         +          │       +       │        +        │      +       │       +        │        +         │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Радиоактивные      │      +      │         +          │       +       │        +        │      +       │       +        │        +         │

│   │вещества, Ки/г     │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Макрохимические    │     +-      │         +-         │       +       │       +-        │      -       │       -        │        -         │

│   │удобрения, г/кг    │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Микрохимические    │     +-      │         +-         │       +       │       +-        │      -       │       -        │        -         │

│   │удобрения, мг/кг   │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Лактозоположитель- │      +      │         +          │       +       │        +        │      +       │       +        │        +         │

│   │ные        кишечные│             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │палочки      (Коли-│             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │формы), индекс     │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Энтерококки        │      +      │         +          │       +       │        +        │      +       │       +        │        +         │

│   │(фекальные         │             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │стрептококки),     │             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │индекс             │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Патогенные         │      +      │         +          │       +       │        +        │      +       │       +        │        +         │

│   │микроорганизмы  (по│             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │эпидпоказаниям),   │             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │индекс             │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Яйца   и    личинки│      +      │         +          │       +       │        +        │      +       │       +        │        +         │

│   │гельминтов         │             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │(жизнеспособных),  │             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │экз./кг            │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Цисты      кишечных│      +      │         +          │       +       │        +        │      +       │       +        │        +         │

│   │патогенных         │             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │простейших,        │             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │экз./100 г         │             │                    │               │                 │              │                │                  │

├───┼───────────────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤

│   │Личинки  и  куколки│      +      │         +          │       +       │        +        │      +-      │       +-       │        +-        │

│   │синантропных   мух,│             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │экз./в        почве│             │                    │               │                 │              │                │                  │

│   │площади 20 x 20 см │             │                    │               │                 │              │                │                  │

└───┴───────────────────┴─────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────────┘

Знак "+" означает обязательность определения показателя при определении санитарного состояния почв, знак "-" - показатель необязательный, знак "+-" показатель обязательный при наличии источника загрязнения.